РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 805.7-50

| ТНВД | 805.7-50 |
| --- | --- |
| Двигатель | ЯМЗ-238НД5 |
| Применяемость | - |

| 1 | Направление вращения | Правое |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГНП первой секции | 4,5 ( 0,05 |
| 3 | Последовательн. подачи | 1-3-6-2-4-5-7-8 |
| 4 | Углы поворота к. вала | 0-45-90-135-180-225-270-315 |
| 5 | Допуск по углам | ( 30( |
| 6 | Модель распылителя | 261-01 |
| 7 | Модель форсунки | 261-11 |
| 8 | Давление начала впрыск. | (210+8) кгс/см2 |
| 9 | Параметры впр. трубки | L=(415(3) мм, V=(1,25…1,35)см3 |
| 10 | Давление откр. пер. клапана | (10(1,5) кгс/см2 |

| № п/п | Регулировочные Параметры | мин-1 | Число ходов | Кол-во топ., см3 | Прираще- ние подачи | Не- равн. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная подача | 930(10 | 200 | 28,0-28,8 | - | 5 |  |
| 2 | Контроль подачи | 850(10 | 200 | - | 1,2-2,0 | - |  |
| 3 | Максимальная подача | 650(10 | 200 | - | 2,4-3,2 | 8 |  |
| 4 | Контроль подачи | 650(10 | 200 | 30,4-32,0 | Рвозд.=(0,5+0,2) кгс/см2 |
| 5 | Контроль подачи | 650(10 | 200 | 26,4-27,6 | Рвозд.=(0,35(0,01) кгс/см2 |
| 6 | Контроль подачи | 650(10 | 200 | 24,0-25,2 | Рвозд.=(0,2-0) кгс/см2 |
| 7 | Пусковая подача | 80(10 | 100 | 23,0 | - | - |  |
| 8 | Контроль подачи | 250(10 | 200 | 10,0-18,0 | - | - |  |
| 9 | Контроль подачи | 300(10 | 200 | 3,0-4,0 | - | 50 |  |
| 10 | Контроль подачи | 315-350 | 200 | 0 | - | - |  |
| 11 | Начало выкл. подачи | (975-1000) мин-1 |  |  |  |
| 12 | Полное выкл. подачи | (975-1000) + (50-100) мин-1 |  |  |  |

| № п/п | Параметры муфты опережения впрыскивания | мин-1 | Угол разворота, град. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль угла разворота | 930(10 | 1,0(0,5 |

Примечание: 1. Регулировку ТНВД по п. 1,2,3,7,8,9,10,11,12 производить при отключенном подводе масла и воздуха к узлу корректора по наддуву.

2. При регулировке подачи с корректором по наддуву давление масла на входе в корректор должно быть (2,75(0,25) кгс/см2.

3. Остальные требования см. в инструкции по эксплуатации двигателя.

4. При поставке ТНВД в запчасти номинальная цикловая подача уменьшается винтом подрегулировки мощности на величину от 2 до 3 %.