РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

| ТНВД | 605.5 |
| --- | --- |
| Двигатель | ЯМЗ-236НВ |
| Применяемость |  |

| 1 | Направление вращения | Правое |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГНП первой секции | 5,1 ( 0,05 |
| 3 | Последовательность подачи | 1-4-2-5-3-6 |
| 4 | Углы поворота к. вала | 0(-45(-120(-165(-240(-285( |
| 5 | Допуск по углам | ( 30( |
| 6 | Модель распылителя | 261-01 |
| 7 | Модель форсунки | 261-11 |
| 8 | Давление начала впрыск. | (210+8) кгс/см2 |
| 9 | Параметры впрыска трубки | L=(415(3)мм, V=(1,25…1,35)см3 |
| 10 | Давление откр. перепускного клапана | (0,75(0,25) кгс/см2 |

| № п/п | Регулировочные Параметры | мин-1 | Число ходов | Количество топлива, см3 | Приращение подачи, см3 | Неравн. % | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная подача | 1030(10 | 200 | 23,6-24,4 | - | 5 |  |
| 2 | Контроль подачи | 650(10 | 200 | - | 1,2-2,0 | 8 |  |
| 3 | Максимальная подача | 850(10 | 200 | - | 0,4-1,2 | - |  |
| 4 | Контроль подачи | 500(10 | 200 | 23,8-25,2 | - | - |  |
| 5 | Контроль подачи | 80(10 | 100 | 23,0 | - | - |  |
| 6 | Контроль подачи | 250(10 | 200 | 10,0-18,0 | - | - |  |
| 7 | Контроль подачи | 300(10 | 200 | 3,0-4,0 | - | 50 |  |
| 8 | Контроль подачи | 315-350 | 200 | 0 | - | - |  |
| 9 | Контроль подачи |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контроль подачи |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Начало выкл. подачи | (1065-1085) мин-1 |  |  |  |
| 12 | Полное выкл. подачи | (1065-1085) + (50-100) мин-1 |  |  |  |

| № п/п | Параметры муфты опережения впрыскивания | мин-1 | Угол разворота, град. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль угла разворота | 980(10 | 1(0,5 |

Примечание: 1. Регулировку ТНВД по п.1,2,3,7,8,9,10,11,12 производить при отключенном подводе масла и воздуха к узлу корректора по наддуву.

2. При регулировке подачи топлива с корректором по наддуву давление масла на входе в корректор должно быть (2,75(0,25) кгс/см2.